# Configurazione per Zucchetti HYD 3000/HYD 6000 (non versione HP)
# usato come file originale ed ispirazione "sofar_hyd3k-6k-es.yaml".

# - name: ".........." = sensore/parametro italiano
# attenzione modificando il nome del sensore home assistant potrebbe perdere la storia del relativo sensore
# attenzione spazi ed allineamenti non corretti potrebbero compromettere il funzionamento del codice

# Testato con Zucchetti HYD6000 (non HP), potrebbe funzionare anche con altri inverter simili

requests:
# Storage inverter data table address
# inverter produzione ed extra
- start: 0x0200
  end: 0x0255
  mb_functioncode: 0x03

# Power Inverter parameter setting
# Power Inverter parameter setting
- start: 0x1000
  end: 0x1007
  mb_functioncode: 0x04

# Grid voltage protection parameter settings
# Impostazioni dei parametri di protezione della tensione di rete
- start: 0x1010
  end: 0x1019
  mb_functioncode: 0x04

# Grid frequency protection parameter settings
# Impostazioni dei parametri di protezione della frequenza di rete
- start: 0x1020
  end: 0x1028
  mb_functioncode: 0x04

# DCI output current protection parameter set
# Uscita DCI Set di parametri di protezione
- start: 0x1030
  end: 0x1035
  mb_functioncode: 0x04

# Active and remote control switch
# Active and remote control switch
- start: 0x1040
  end: 0x104F
  mb_functioncode: 0x04

# Active versus frequency derating function parameter setting
# Active versus frequency derating function parameter setting
# - start: 0x1050
# end: 0x1056
# mb_functioncode: 0x04

# Reactive parameter settings
# Reactive parameter settings
# - start: 0x1060
# end: 0x1074
# mb_functioncode: 0x04

# LVRT parameter settings
# LVRT parameter settings
# - start: 0x1080
# end: 0x108C
# mb_functioncode: 0x04

# Other safety parameters set
# Other safety parameters set
# - start: 0x1090
# end: 0x1093
# mb_functioncode: 0x04

# Other safety parameters set
# Other safety parameters set
    # - start: 0x10A0
    # end: 0x10A3
    # mb_functioncode: 0x04

# Battery parameter register
# Settaggi impostazione batterie
- start: 0x10B0
  end: 0x10BC
  mb_functioncode: 0x04

# Inverter numero seriale e sw
- start: 0x2000
  end: 0x200F
  mb_functioncode: 0x04
# Informazioni sull'inverter [Inverter Information)
- start: 0x3000
  end: 0x301F
  mb_functioncode: 0x04

# modalità operativa
- start: 0x1200
  end: 0x120F
  mb_functioncode: 0x03

parameters:

# allert
# ________________________________
 - group: 0x0200 - 0x0255
# ________________________________
   items:

    - name: "Alert"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0201,0x0202,0x0203,0x0204,0x0205,0x022B,0x0242,0x023D]
      icon: 'mdi:state-machine'

    - name: 'Alert1'
      class: ''
      state_class: ''
      uom: ''
      scale: 1
      rule: 6
      registers:
        [
        0x0201,
        0x0202,
        0x0203,
        0x0204,
        0x0205,
        0x022B,
        0x023D,
        0x0242,
        ]

    - name: "Stato Inverter"
      class: "measurement"
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0200]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "Attesa"
      - key: 1
        value: "Verifica"
      - key: 2
        value: "Funzionamento Normale"
      - key: 3
        value: "EPS"
      - key: 4
        value: "Guasto"
      - key: 5
        value: "Guasto Permanente"
      icon: 'mdi:state-machine'

    - name: "Guasti Tab1"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0201]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "Nessun Errore"
      - key: 1
        value: "ID01 GridOVP (La tensione di rete è troppo elevata)"
      - key: 2
        value: "ID02 GridUVP (La tensione di rete è troppo bassa)"
      - key: 4
        value: "ID03 GridOFP (La frequenza di rete è troppo elevata)"
      - key: 8
        value: "ID04 GridUFP (La frequenza di rete è troppo bassa)"
      - key: 16
        value: "ID05 BatOVP (La tensione della batteria è troppo elevata)"
      - key: 32
        value: "ID06 Vlvrtlow (Errore funzione LVRT)"
      - key: 64
        value: "ID07 Vovrthigh (Errore funzione OVRT)"
      - key: 128
        value: "ID08 PVOVP (La tensione del fotovoltaico è troppo elevata)"
      - key: 256
        value: "ID09 HW_LLCBus_OVP (La tensione del LLCBus è troppo elevata e ha innescato la protezione hardware)"
      - key: 512
        value: "ID10 HW_Boost_OVP (L’aumento di tensione è troppo alto e ha innescato la protezione hardware)"
      - key: 1024
        value: "ID11 HWBuckBoostOCP (La corrente BuckBoost è troppo alta e ha innescato la protezione hardware)"
      - key: 2048
        value: "ID12 HwBatOCP (La corrente della batteria è troppo alta e ha innescato la protezione hardware)"
      - key: 4096
        value: "ID13 GFCI OCP (Il valore di campionatura GFCI fra il DSP master e il DSP slave non è adeguato)"
      - key: 8192
        value: "ID14 HWPVOCP (La corrente fotovoltaica è troppo alta e ha innescato la protezione hardware)"
      - key: 16384
        value: "ID15 HwAcOCP (La corrente di rete è troppo alta e ha innescato la protezione hardware)"
      - key: 32768
        value: "ID16 IpvUnbalance (La corrente di ingresso fotovoltaica non è bilanciata)"
      icon: 'mdi:alert'

    - name: "Guasti Tab2"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0202]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "Nessun Errore"
      - key: 1
        value: "ID17 HwADFaultGrid (Errore nella campionatura della corrente di rete)"
      - key: 2
        value: "ID18 HwADFaultDCI (Errore di campionatura DCI)"
      - key: 4
        value: "ID19 HwADFaultVGrid (Errore nella campionatura della tensione di rete)"
      - key: 8
        value: "ID20 GFCIDeviceFault (Errore di campionatura GFCI)"
      - key: 16
        value: "ID21 MChip_Fault (Guasto del chip principale)"
      - key: 32
        value: "ID22 HwAuxPowerFault (Errore della tensione ausiliare)"
      - key: 64
        value: "ID23 - nd"
      - key: 128
        value: "ID24 - nd"
      - key: 256
        value: "ID25 LLCBusOVP (La tensione del LLCBus è troppo alta)"
      - key: 512
        value: "ID26 SwBusOVP (La tensione del bus è troppo alta e ha innescato la protezione hardware)"
      - key: 1024
        value: "ID27 BatOCP (La corrente della batteria è troppo elevata)"
      - key: 2048
        value: "ID28 DciOCP (La corrente DCI è troppo alta)"
      - key: 4096
        value: "ID29 SwOCPInstant (La corrente di rete è troppo alta)"
      - key: 8192
        value: "ID30 BuckOCP (La corrente sulla sezione Buck è troppo alta)"
      - key: 16384
        value: "ID31 AcRmsOCP (La corrente di uscita è troppo alta)"
      - key: 32768
        value: "ID32 SwBOCPInstant (La corrente di ingresso è troppo alta)"
      icon: 'mdi:alert'

    - name: "Guasti Tab3"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0203]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "Nessun Errore"
      - key: 1
        value: "ID33 PvConfigSetWrong (La modalità di input è impostata in modo errato)"
      - key: 2
        value: "ID34 Overload (Sovraccarico)"
      - key: 4
        value: "ID35 CT Fault (Il CT è guasto)"
      - key: 8
        value: "ID36 nd"
      - key: 16
        value: "ID37 nd"
      - key: 32"
        value: "ID38 nd"
      - key: 64"
        value: "ID39 nd"
      - key: 128
        value: "ID40 nd"
      - key: 256
        value: "ID41 nd"
      - key: 512
        value: "ID42 nd"
      - key: 1024
        value: "ID43 nd"
      - key: 2048
        value: "ID44 nd"
      - key: 4096
        value: "ID45 nd"
      - key: 8192
        value: "ID46 nd"
      - key: 16384
        value: "ID47 nd"
      - key: 32768
        value: "ID48 Errore Permanente (Il valore di campionatura GFCI fra il DSP master e il DSP slave non è adeguato)"
      icon: 'mdi:alert'

    - name: "Guasti Tab4"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0204]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "Nessun Errore"
      - key: 1
        value: "ID49 ConsistentFault_Vgrid (Il valore di campionatura della tensione di rete fra il DSP master e il DSP slave non è adeguato.)"
      - key: 2
        value: "ID50 ConsistentFault_Fgrid (Il valore di campionatura della frequenza di rete fra il DSP master e il DSP slave non è adeguato)"
      - key: 4
        value: "ID51 ConsistentFault_DCI (Il valore DCI misurato dal DSP master e dal DSP slave non è coerente)"
      - key: 8
        value: "ID52 BatCommunicationFlag (Manca la comunicazione tra inverter e batterie)"
      - key: 16
        value: "ID53 SpiCommLose (La comunicazione SPI tra il DSP master e il DSP slave è difettosa)"
      - key: 32
        value: "ID54 SciCommLose (La comunicazione SCI tra scheda di controllo e comunicazione è difettosa)"
      - key: 64
        value: "ID55 RecoverRelayFail (Guasto ai relè)"
      - key: 128
        value: "ID56 PvIsoFault (La resistenza di isolamento ha un valore troppo basso)"
      - key: 256
        value: "ID57 OverTempFault_BAT (La temperatura della batteria è troppo alta)"
      - key: 512
        value: "ID58 OverTempFault_HeatSink (La temperatura del dissipatore di calore è troppo alta)"
      - key: 1024
        value: "ID59 OverTempFault_Env (La temperatura ambiente è troppo alta)"
      - key: 2048
        value: "ID60 PE connectFault (Messa a terra non corretta)"
      - key: 4096
        value: "ID61 nd"
      - key: 8192
        value: "ID62 nd"
      - key: 16384
        value: "ID63 nd"
      - key: 32768
        value: "ID64 nd"
      icon: 'mdi:alert'

    - name: "Guasti Tab5"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0205]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "Nessun Errore"
      - key: 1
        value: "ID65 UnrecoverHwAcOCP (La corrente di rete è troppo alta e ha causato un guasto hardware irrimediabile)"
      - key: 2
        value: "ID66 UnrecoverBusOVP (La tensione del bus è troppo alta e ha causato un guasto irrimediabile)"
      - key: 4
        value: "ID67 EPSunrecoverBatOCP (Guasto irrimediabile sovracorrente batteria in modalità EPS)"
      - key: 8
        value: "ID68 UnrecoverIpvUnbalance (La corrente di ingresso fotovoltaica è sbilanciata e ha causato un guasto irrimediabile.)"
      - key: 16
        value: "ID69 nd"
      - key: 32
        value: "ID70 UnrecoverOCPInstant (La corrente di rete è troppo alta e ha causato un guasto irrimediabile)"
      - key: 64
        value: "ID71 nd"
      - key: 128
        value: "ID72 nd"
      - key: 256
        value: "ID73 UnrecoverPVConfigSetWrong (La modalità di input è impostata in modo errato)"
      - key: 512
        value: "ID74 UnrecoverIpvInstant (La corrente di ingresso è troppo elevata e ciò ha causato un errore hardware irreversibile)"
      - key: 1024
        value: "ID75 UnrecoverWRITEEEPROM (La EEPROM è irrecuperabile)"
      - key: 2048
        value: "ID76 UnrecoverREADEEPROM (La EEPROM è irrecuperabile)"
      - key: 4096
        value: "ID77 UnrecoverRelayFail (Il relè è in guasto permanente)"
      - key: 8192
        value: "ID78 nd"
      - key: 16384
        value: "ID79 nd"
      - key: 32768
        value: "ID80 nd"
      icon: 'mdi:alert'

    - name: "Rete-AC Tensione"
      class: "voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x0206]
      icon: 'mdi:transmission-tower'

    - name: "Rete-AC Corrente"
      class: "current"
      state_class: "measurement"
      uom: "A"
      scale: 0.01
      rule: 2
      registers: [0x0207]
      icon: 'mdi:transmission-tower'

    # - name: "Riserv. 0x0208"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x0208]
    # icon: ''

    # - name: "Riserv. 0x0209"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x0209]
    # icon: ''

    # - name: "Riserv. 0x020A"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x020A]
    # icon: ''

    # - name: "Riserv. 0x020B"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x020B]
    # icon: ''

    - name: "Rete-AC Frequenza"
      class: "frequency"
      state_class: "measurement"
      uom: "Hz"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x020C]
      icon: 'mdi:transmission-tower'

    - name: "Batt Carica-Scarica"
      class: "power"
      state_class: "measurement"
      uom: "kW"
      scale: 0.01
      rule: 2
      registers: [0x020D]
      icon: 'mdi:battery-charging'

    - name: "Batt Tensione"
      class: "voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x020E]
      icon: 'mdi:battery-charging'

    - name: "Batt Carica-Scarica Corrente"
      class: "current"
      state_class: "measurement"
      uom: "A"
      scale: 0.01
      rule: 2
      registers: [0x020F]
      icon: 'mdi:battery-charging'

    - name: "Batt SOC"
      class: "battery"
      state_class: "measurement"
      uom: "%"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0210]
      icon: 'mdi:battery-90'

    - name: "Batt Temp"
      class: "temperature"
      state_class: "measurement"
      uom: "°C"
      scale: 1 # se non funziona cambia questo in 2
      rule: 1
      registers: [0x0211]
      icon: 'mdi:thermometer'

    - name: "Rete-AC Energia Immessa-Prelevata"
      class: "power"
      state_class: "measurement"
      uom: "kW"
      scale: 0.01
      rule: 2
      registers: [0x0212]
      icon: 'mdi:lightning-bolt'

    - name: "Casa Consumo"
      class: "power"
      state_class: ""
      uom: "KW"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0213]
      icon: 'mdi:home-lightning-bolt'

    - name: "Inverter Energia ingresso-uscita"
      class: "power"
      state_class: "measurement"
      uom: "kW"
      scale: 0.01
      rule: 2
      registers: [0x0214]
      icon: 'mdi:lightning-bolt'

    - name: "Energia FV"
      class: "power"
      state_class: "measurement"
      uom: "kW"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0215]
      icon: 'mdi:solar-power'

    - name: "EPS Tensione di uscita"
      class: "voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x0216]
      icon: 'mdi:lightning-bolt'

    - name: "EPS Potenza di uscita"
      class: "power"
      state_class: "measurement"
      uom: "kW"
      scale: 0.01
      rule: 2
      registers: [0x0217]
      icon: 'mdi:lightning-bolt'

    - name: "Energia FV Prodotta (GG)"
      class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "kWh"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0218]
      icon: 'mdi:solar-power'

    - name: "Energia-Rete Immessa (GG)"
      class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "kWh"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0219]
      icon: 'mdi:transmission-tower-export'

    - name: "Energia-Rete Acquistata (GG)"
      class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "kWh"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x021A]
      icon: 'mdi:transmission-tower-import'

    - name: "Energia Consumata (GG)"
      class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "kWh"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x021B]
      icon: 'mdi:lightning-bolt'

    - name: "Energia FV Prodotta (TT)"
      class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "kWh"
      scale: 1
      rule: 3
      registers: [0x021D,0x021C]
      icon: 'mdi:solar-power'

    - name: "Energia-Rete Immessa (TT)"
      class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "kWh"
      scale: 1
      rule: 3
      registers: [0x021F,0x021E]
      icon: 'mdi:transmission-tower-export'

    - name: "Energia-Rete Acquistata (TT)"
      class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "kWh"
      scale: 1
      rule: 3
      registers: [0x0221,0x0220]
      icon: 'mdi:transmission-tower-import'

    - name: "Energia Consumata (TT)"
      class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "kWh"
      scale: 1
      rule: 3
      registers: [0x0223,0x0222]
      icon: 'mdi:lightning-bolt'

    - name: "Energia Caricata (GG)"
      class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "kWh"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0224]
      icon: 'mdi:battery-arrow-up'

    - name: "Energia Scaricata (GG)"
      class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "kWh"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0225]
      icon: 'mdi:battery-arrow-down'

    - name: "Energia Caricata (TT)"
      class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "kWh"
      scale: 1
      rule: 3
      registers: [0x0227,0x0226]

    - name: "Energia Scaricata (TT)"
      class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "kWh"
      scale: 1
      rule: 3
      registers: [0x0229,0x0228]
      icon: 'mdi:battery-arrow-down'

    - name: "conto alla rovescia"
      class: ""
      state_class: "measurement"
      uom: "s"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x022A]
      icon: 'mdi:clock-outline'

    - name: "Stato Inverter Eventi"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x022B]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "Nessun Errore"
      - key: 1
        value: "ID01 GridOVP (La tensione di rete è troppo elevata)"
      - key: 2
        value: "ID02 GridUVP (La tensione di rete è troppo bassa)"
      - key: 3
        value: "ID03 GridOFP (La frequenza di rete è troppo elevata)"
      - key: 4
        value: "ID04 GridUFP (La frequenza di rete è troppo bassa)"
      - key: 5
        value: "ID05 BatOVP (La tensione della batteria è troppo elevata)"
      - key: 6
        value: "ID06 Vlvrtlow (Errore funzione LVRT)"
      - key: 7
        value: "ID07 Vovrthigh (Errore funzione OVRT)"
      - key: 8
        value: "ID08 PVOVP (La tensione del fotovoltaico è troppo elevata)"
      - key: 9
        value: "ID09 HW_LLCBus_OVP (La tensione su LLCBus è troppo elevata)"
      - key: 10
        value: "ID10 HW_Boost_OVP (L’aumento di tensione è troppo alto e ha innescato la protezione hardware)"
      - key: 11
        value: "ID11 HWBuckBoostOCP (La corrente BuckBoost è troppo alta e ha innescato la protezione hardware)"
      - key: 12
        value: "ID12 HwBatOCP (La corrente della batteria è troppo alta e ha innescato la protezione hardware)"
      - key: 13
        value: "ID13 GFCI OCP (Il valore di campionatura GFCI fra il DSP master e il DSP slave non è adeguato)"
      - key: 14
        value: "ID14 HWPVOCP (La corrente fotovoltaica è troppo alta e ha innescato la protezione hardware)"
      - key: 15
        value: "ID15 HwAcOCP (La corrente di rete è troppo alta e ha innescato la protezione hardware)"
      - key: 16
        value: "ID16 IpvUnbalance (La corrente di ingresso fotovoltaica non è bilanciata)"
      - key: 17
        value: "ID17 HwADFaultGrid (Errore nella campionatura della corrente di rete)"
      - key: 18
        value: "ID18 HwADFaultDCI (Errore di campionatura DCI)"
      - key: 19
        value: "ID19 HwADFaultVGrid (Errore nella campionatura della tensione di rete)"
      - key: 20
        value: "ID20 GFCIDeviceFault (Errore di campionatura GFCI)"
      - key: 21
        value: "ID21 MChip_Fault (Guasto del chip principale)"
      - key: 22
        value: "ID22 HwAuxPowerFault (Errore della tensione ausiliare)"
      - key: 23
        value: "ID23 nd"
      - key: 24
        value: "ID24 nd"
      - key: 25
        value: "ID25 LLCBusOVP (La tensione del LLCBus è troppo alta)"
      - key: 26
        value: "ID26 SwBusOVP (La tensione del bus è troppo alta e ha innescato la protezione hardware)"
      - key: 27
        value: "ID27 BatOCP (La corrente della batteria è troppo elevata)"
      - key: 28
        value: "ID28 DciOCP (La corrente DCI è troppo alta)"
      - key: 29
        value: "ID29 SwOCPInstant (La corrente di rete è troppo alta)"
      - key: 30
        value: "ID30 BuckOCP (La corrente sulla sezione Buck è troppo alta)"
      - key: 31
        value: "ID31 AcRmsOCP (La corrente di uscita è troppo alta)"
      - key: 32
        value: "ID32 SwBOCPInstant (La corrente di ingresso è troppo alta)"
      - key: 33
        value: "ID33 PvConfigSetWrong (La modalità di input è impostata in modo errato)"
      - key: 34
        value: "ID34 Overload (Sovraccarico)"
      - key: 35
        value: "ID35 CT Fault (Il CT è guasto)"
      - key: 36
        value: "ID36 nd"
      - key: 37
        value: "ID37 nd"
      - key: 38
        value: "ID38 nd"
      - key: 39
        value: "ID39 nd"
      - key: 40
        value: "ID40 nd"
      - key: 41
        value: "ID41 nd"
      - key: 42
        value: "ID42 nd"
      - key: 43
        value: "ID43 nd"
      - key: 44
        value: "ID44 nd"
      - key: 45
        value: "ID45 nd"
      - key: 46
        value: "ID46 nd"
      - key: 47
        value: "ID47 nd"
      - key: 48
        value: "ID48 ConsistenFault (Il valore di campionatura GFCI fra il DSP master e il DSP slave non è adeguato)"
      - key: 49
        value: "ID49 ConsistentFault_Vgrid (Il valore di campionatura della tensione di rete fra il DSP master e il DSP slave non è adeguato.)"
      - key: 50
        value: "ID50 ConsistentFault_Fgrid (Il valore di campionatura della frequenza di rete fra il DSP master e il DSP slave non è adeguato)"
      - key: 51
        value: "ID51 ConsistentFault_DCI (Il valore DCI misurato dal DSP master e dal DSP slave non è coerente)"
      - key: 52
        value: "ID52 BatCommunicationFlag (Manca la comunicazione tra inverter e batterie)"
      - key: 53
        value: "ID53 SpiCommLose (La comunicazione SPI tra il DSP master e il DSP slave è difettosa)"
      - key: 54
        value: "ID54 SciCommLose (La comunicazione SCI tra scheda di controllo e comunicazione è difettosa)"
      - key: 55
        value: "ID55 RecoverRelayFail (Guasto ai relè)"
      - key: 56
        value: "ID56 PvIsoFault (La resistenza di isolamento ha un valore troppo basso)"
      - key: 57
        value: "ID57 OverTempFault_BAT (La temperatura della batteria è troppo alta)"
      - key: 58
        value: "ID58 OverTempFault_HeatSink (La temperatura del dissipatore di calore è troppo alta)"
      - key: 59
        value: "ID59 OverTempFault_Env (La temperatura ambiente è troppo alta)"
      - key: 60
        value: "ID60 PE connectFault (Messa a terra non corretta)"
      - key: 61
        value: "ID61 nd"
      - key: 62
        value: "ID62 nd"
      - key: 63
        value: "ID63 nd"
      - key: 64
        value: "ID64 nd"
      - key: 65
        value: "ID65 UnrecoverHwAcOCP (La corrente di rete è troppo alta e ha causato un guasto hardware irrimediabile)"
      - key: 66
        value: "ID66 UnrecoverBusOVP (La tensione del bus è troppo alta e ha causato un guasto irrimediabile)"
      - key: 67
        value: "ID67 EPSunrecoverBatOCP (Guasto irrimediabile sovracorrente batteria in modalità EPS)"
      - key: 68
        value: "ID68 UnrecoverIpvUnbalance (La corrente di ingresso fotovoltaica è sbilanciata e ha causato un guasto irrimediabile.)"
      - key: 69
        value: "ID69 nd"
      - key: 70
        value: "ID70 UnrecoverOCPInstant (La corrente di rete è troppo alta e ha causato un guasto irrimediabile)"
      - key: 71
        value: "ID71 nd"
      - key: 72
        value: "ID72 nd"
      - key: 73
        value: "ID73 UnrecoverPVConfigSetWrong (La modalità di input è impostata in modo errato)"
      - key: 74
        value: "ID74 UnrecoverIpvInstant (La corrente di ingresso è troppo elevata e ciò ha causato un errore hardware irreversibile)"
      - key: 75
        value: "ID75 UnrecoverWRITEEEPROM (La EEPROM è irrecuperabile)"
      - key: 76
        value: "ID76 UnrecoverREADEEPROM (La EEPROM è irrecuperabile)"
      - key: 77
        value: "ID77 UnrecoverRelayFail (Il relè è in guasto permanente)"
      - key: 78
        value: "ID78 nd"
      - key: 79
        value: "ID79 nd"
      - key: 80
        value: "ID80 nd"
      - key: 81
        value: "ID81 OverTempDerating (L'inverter è stato limitato perché la temperatura è troppo alta)"
      - key: 82
        value: "ID82 OverTempDerating (L'inverter è stato limitato perché la frequenza di rete è troppo alta)"
      - key: 83
        value: "ID83 RemoteDerating (L'inverter è stato limitato da remoto)"
      - key: 84
        value: "ID84 RemoteOff (L'inverter è stato spento da remoto)"
      - key: 85
        value: "ID85 SOC <= 1 - DOD or battery underVoltage (SOC batteria inferiore al DOD o batteria sottotensione)"
      - key: 86
        value: "ID86 force charge failure (Carica forzata fallita)"
      - key: 87
        value: "ID87 nd"
      - key: 88
        value: "ID88 nd"
      - key: 89
        value: "ID89 nd"
      - key: 90
        value: "ID90 nd"
      - key: 91
        value: "ID91 nd"
      - key: 92
        value: "ID92 nd"
      - key: 93
        value: "ID93 nd"
      - key: 94
        value: "ID94 Software version is not consistent (La versione firmware installata non è adeguata al tipo di inverter)"
      - key: 95
        value: "ID95 Communication board EEPROM fault (La scheda di comunicazione EEPROM è guasta)"
      - key: 96
        value: "ID96 RTC clock chip anomaly (Il chip dell'orologio RTC è guasto)"
      - key: 97
        value: "ID97 Invalid Country (Il paese selezionato non è valido)"
      - key: 98
        value: "ID98 SD fault (La scheda SD è guasta)"
      - key: 99
        value: "ID99 WiFi Fault (Il Wifi è in errore)"
      - key: 100
        value: "ID100 BatOCD (Protezione da sovracorrente di scarica della batteria)"
      - key: 101
        value: "ID101 BatOCD (Protezione scarica cortocircuito)"
      - key: 102
        value: "ID102 BatOVP (Protezione sovratensione batteria)"
      - key: 103
        value: "ID103 BatUV (Protezione sottotensione batteria)"
      - key: 104
        value: "ID104 BatOTD (Protezione sovratemperatura batteria durante la scarica)"
      - key: 105
        value: "ID105 BatOTC (Protezione sovratemperatura batteria durante la carica)"
      - key: 106
        value: "ID106 BatUTD (Protezione bassa temperatura batteria durante la scarica)"
      - key: 107
        value: "ID107 BatUTC (Protezione bassa temperatura batteria durante la carica)"
      - key: 108
        value: "ID108 nd"
      - key: 109
        value: "ID109 BMS Internal (possibile cablaggio errato del cavo di comunicazione tra batterie e Inverter)"
      icon: 'mdi:alert'

    - name: "Guasti Tab6"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x022B]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "Nessun Errore"
      - key: 1
        value: "ID81 OverTempDerating (L'inverter è stato limitato perché la temperatura è troppo alta)"
      - key: 2
        value: "ID82 OverTempDerating (L'inverter è stato limitato perché la frequenza di rete è troppo alta)"
      - key: 4
        value: "ID83 RemoteDerating (L'inverter è stato limitato da remoto)"
      - key: 8
        value: "ID84 RemoteOff (L'inverter è stato spento da remoto)"
      - key: 16
        value: "nd"
      - key: 32
        value: "nd"
      - key: 64
        value: "ID85 SOC <= 1 - DOD or battery underVoltage (SOC batteria inferiore al DOD o batteria sottotensione)"
      - key: 128
        value: "nd"
      - key: 256
        value: "ID86 force charge failure (Carica forzata fallita)"
      - key: 512
        value: "ID87 nd"
      - key: 1024
        value: "ID88 nd"
      - key: 2048
        value: "ID89 nd"
      - key: 4096
        value: "ID90 nd"
      - key: 8192
        value: "ID91 nd"
      - key: 16384
        value: "ID92 nd"
      - key: 32768
        value: "ID93 nd"
      icon: 'mdi:alert'

    - name: "Batt. Cicli"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x022C]
      icon: 'mdi:battery-sync'

    - name: "Val. Bus (Tensione)"
      class: "voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 2
      registers: [0x022D]
      icon: 'mdi:home-lightning-bolt'

    - name: "Val. Bus LLC (Tensione)"
      class: "voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 2
      registers: [0x022E]
      icon: 'mdi:home-lightning-bolt'

    - name: "Val. convertitore buck (Corrente)"
      class: "current"
      state_class: "measurement"
      uom: "A"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x022F]
      icon: 'mdi:lightning-bolt'

    - name: "Rete Fase-R (Tensione)"
      class: "voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x0230]
      icon: 'mdi:axis-arrow'

    - name: "Rete Fase-R (Corrente)"
      class: "current"
      state_class: "measurement"
      uom: "A"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0231]
      icon: 'mdi:axis-arrow-info'

    - name: "Rete Fase-S (Tensione)"
      class: "voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x0232]
      icon: 'mdi:axis-arrow'

    - name: "Rete Fase-S (Corrente)"
      class: "current"
      state_class: "measurement"
      uom: "A"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0233]
      icon: 'mdi:axis-arrow-info'

    - name: "Rete Fase-T (Tensione)"
      class: "voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x0234]
      icon: 'mdi:axis-arrow'

    - name: "Rete Fase-T (Corrente)"
      class: "current"
      state_class: "measurement"
      uom: "A"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0235]
      icon: 'mdi:axis-arrow-info'

# - name: "Riserv.(nd 0x0236)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x0236]
# icon: ''

    - name: "Batt.SOH (Stato di Salute)"
      class: "battery"
      state_class: "measurement"
      uom: "%"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0237]
      icon: 'mdi:battery-heart-variant'

    - name: "Temp Inverter-Interna"
      class: "temperature"
      state_class: "measurement"
      uom: "°C"
      scale: 1
      rule: 2
      registers: [0x0238]
      icon: 'mdi:thermometer'

    - name: "Temp Inverter-Radiatore"
      class: "temperature"
      uom: "°C"
      scale: 1
      rule: 2
      registers: [0x0239]
      icon: 'mdi:thermometer'

    - name: "Inverter (Safety)"
      class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x023A]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "Germany VDE4105"
      - key: 1
        value: "CEI0-21 Internal"
      - key: 2
        value: "Australia"
      - key: 3
        value: "Spain RD1699"
      - key: 4
        value: "Turkey"
      - key: 5
        value: "Denmark"
      - key: 6
        value: "Greece Continent"
      - key: 7
        value: "Netherland"
      - key: 8
        value: "Belgium"
      - key: 9
        value: "UK-G59"
      - key: 10
        value: "China"
      - key: 11
        value: "France"
      - key: 12
        value: "Poland"
      - key: 13
        value: "Germany BDEW"
      - key: 14
        value: "Germany VDE0126"
      - key: 15
        value: "Italy CEI0-16"
      - key: 16
        value: "UK-G83"
      - key: 17
        value: "Greece island"
      - key: 18
        value: "EU EN50438"
      - key: 19
        value: "EU EN61727"
      - key: 20
        value: "Korea"
      - key: 21
        value: "Sweden"
      - key: 22
        value: "Europe General"
      - key: 23
        value: "CEI0-21 External"
      - key: 24
        value: "Cyprus"
      - key: 25
        value: "India"
      - key: 26
        value: "Philippines"
      - key: 27
        value: "NewZealand"
      - key: 28
        value: "Reserve"
      - key: 29
        value: "Slovakia VSD"
      - key: 30
        value: "Slovakia SSE"
      - key: 31
        value: "Slovakia ZSD"
      - key: 32
        value: "CEI0-21 In Areti"
      - key: 33
        value: "Ukraine"
      icon: 'mdi:state-machine'

    - name: "Val. DCI Corrente"
      class: "Current"
      state_class: "measurement"
      uom: "mA"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x023B]
      icon: 'mdi:lightning-bolt'

    - name: "Val. DCI Tensione"
      class: "Voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x023C]
      icon: 'mdi:lightning-bolt'

    - name: "Guasti Tab8 (Batterie Litio)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x023D]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "Nessun Errore"
      - key: 1
        value: "ID100 BatOCD (Protezione da sovracorrente di scarica della batteria)"
      - key: 2
        value: "ID101 BatOCD (Protezione scarica cortocircuito)"
      - key: 4
        value: "ID102 BatOVP (Protezione sovratensione batteria)"
      - key: 8
        value: "ID103 BatUV (Protezione sottotensione batteria)"
      - key: 16
        value: "ID104 BatOTD (Protezione sovratemperatura batteria durante la scarica)"
      - key: 32
        value: "ID105 BatOTC (Protezione sovratemperatura batteria durante la carica)"
      - key: 64"
        value: "ID106 BatUTD (Protezione bassa temperatura batteria durante la scarica)"
      - key: 128
        value: "ID107 BatUTC (Protezione bassa temperatura batteria durante la carica)"
      - key: 256
        value: "ID108 nd"
      - key: 512
        value: "ID109 BMS Internal (possibile cablaggio errato del cavo di comunicazione tra batterie e Inverter)"
      - key: 1024
        value: "nd"
      - key: 2048
        value: "nd"
      - key: 4096
        value: "nd"
      - key: 8192
        value: "nd"
      - key: 16384
        value: "nd"
      - key: 32768
        value: "nd"
      icon: 'mdi:alert'

    # - name: "Guasti 0x023E - Lithium battery failure information 2"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x023E]
    # isstr: true
    # lookup:
    # - key: 0
    # value: "nd0"
    # - key: 1
    # value: "nd1"
    # - key: 2
    # value: "nd2"
    # - key: 4
    # value: "nd4"
    # - key: 8
    # value: "nd8"
    # - key: 16
    # value: "nd16"
    # - key: 32
    # value: "nd32"
    # - key: 64"
    # value: "nd64"
    # - key: 128
    # value: "nd128"
    # - key: 256
    # value: "nd256"
    # - key: 512
    # value: "nd512"
    # - key: 1024
    # value: "nd1024"
    # - key: 2048
    # value: "nd2048"
    # - key: 4096
    # value: "nd4096"
    # - key: 8192
    # value: "nd8192"
    # - key: 16384
    # value: "nd16384"
    # - key: 32768
    # value: "nd32768"
    # icon: 'mdi:alert'

    # - name: "Guasti 0X023F - Lithium battery failure information 3"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0X023F]
    # isstr: true
    # lookup:
    # - key: 0
    # value: "nd0"
    # - key: 1
    # value: "nd1"
    # - key: 2
    # value: "nd2"
    # - key: 4
    # value: "nd4"
    # - key: 8
    # value: "nd8"
    # - key: 16
    # value: "nd16"
    # - key: 32
    # value: "nd32"
    # - key: 64"
    # value: "nd64"
    # - key: 128
    # value: "nd128"
    # - key: 256
    # value: "nd256"
    # - key: 512
    # value: "nd512"
    # - key: 1024
    # value: "nd1024"
    # - key: 2048
    # value: "nd2048"
    # - key: 4096
    # value: "nd4096"
    # - key: 8192
    # value: "nd8192"
    # - key: 16384
    # value: "nd16384"
    # - key: 32768
    # value: "nd32768"
    # icon: 'mdi:alert'

    # - name: "Guasti 0X0240 - Lithium battery failure information 4"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0X0240]
    # isstr: true
    # lookup:
    # - key: 0
    # value: "nd0"
    # - key: 1
    # value: "nd1"
    # - key: 2
    # value: "nd2"
    # - key: 4
    # value: "nd4"
    # - key: 8
    # value: "nd8"
    # - key: 16
    # value: "nd16"
    # - key: 32
    # value: "nd32"
    # - key: 64"
    # value: "nd64"
    # - key: 128
    # value: "nd128"
    # - key: 256
    # value: "nd256"
    # - key: 512
    # value: "nd512"
    # - key: 1024
    # value: "nd1024"
    # - key: 2048
    # value: "nd2048"
    # - key: 4096
    # value: "nd4096"
    # - key: 8192
    # value: "nd8192"
    # - key: 16384
    # value: "nd16384"
    # - key: 32768
    # value: "nd32768"
    # icon: 'mdi:alert'

    # - name: "Guasti 0X0241 - Lithium battery failure information 5"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0X0241]
    # isstr: true
    # lookup:
    # - key: 0
    # value: "nd0"
    # - key: 1
    # value: "nd1"
    # - key: 2
    # value: "nd2"
    # - key: 4
    # value: "nd4"
    # - key: 8
    # value: "nd8"
    # - key: 16
    # value: "nd16"
    # - key: 32
    # value: "nd32"
    # - key: 64"
    # value: "nd64"
    # - key: 128
    # value: "nd128"
    # - key: 256
    # value: "nd256"
    # - key: 512
    # value: "nd512"
    # - key: 1024
    # value: "nd1024"
    # - key: 2048
    # value: "nd2048"
    # - key: 4096
    # value: "nd4096"
    # - key: 8192
    # value: "nd8192"
    # - key: 16384
    # value: "nd16384"
    # - key: 32768
    # value: "nd32768"
    # icon: 'mdi:alert'

    - name: "Guasti Tab7 - Inverter Communication Board error"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0242]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "Nessun Errore"
      - key: 1
        value: "nd"
      - key: 2
        value: "nd"
      - key: 4
        value: "nd"
      - key: 8
        value: "ID94 Software version is not consistent (La versione firmware installata non è adeguata al tipo di inverter)"
      - key: 16
        value: "ID95 Communication board EEPROM fault (La scheda di comunicazione EEPROM è guasta)"
      - key: 32
        value: "ID96 RTC clock chip anomaly (Il chip dell'orologio RTC è guasto)"
      - key: 64
        value: "ID97 Invalid Country (Il paese selezionato non è valido)"
      - key: 128
        value: "ID98 SD fault (La scheda SD è guasta)"
      - key: 256
        value: "nd"
      - key: 512
        value: "ID99 WiFi Fault (Il Wifi è in errore)"
      - key: 1024
        value: "nd"
      - key: 2048
        value: "nd"
      - key: 4096
        value: "nd"
      - key: 8192
        value: "nd"
      - key: 16384
        value: "nd"
      - key: 32768
        value: "nd"
      icon: 'mdi:alert'

    - name: "tempo funzionamento GG"
      class: "time"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "min"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0243]
      icon: 'mdi:clock-outline'

    - name: "tempo funzionamento TT"
      class: "time"
      state_class: "total_increasing"
      uom: "h"
      scale: 1
      rule: 3
      registers: [0x0245,0x0244]
      icon: 'mdi:clock-outline'

    - name: "Isolamento FV1+"
      class: ""
      state_class: "measurement"
      uom: "KΩ"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0246]
      icon: 'mdi:omega'

    - name: "Isolamento FV2+"
      class: ""
      state_class: "measurement"
      uom: "KΩ"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0247]
      icon: 'mdi:omega'

    - name: "Isolamento FV-"
      class: ""
      state_class: "measurement"
      uom: "KΩ"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0248]
      icon: 'mdi:omega'

    - name: "Inverter (Mod.immissione)"
      class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x0249]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "Mod. Parallela"
      - key: 1
        value: "Mod. Independente"
      icon: 'mdi:state-machine'

    # - name: "Riserv.(nd 0x024A)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x024A]
    # icon: ''

    # - name: "Riserv.(nd 0x024B)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x024B]
    # icon: ''

    # - name: "Riserv.(nd 0x024C)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x024C]
    # icon: ''

    # - name: "Riserv.(nd 0x024D)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x024D]
    # icon: ''

    # - name: "Riserv.(nd 0x024E)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x024E]
    # icon: ''

    # - name: "Riserv.(nd 0x024F)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x024F]
    # icon: ''

    - name: "Energia-FV1 tensione"
      class: "voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x0250]
      icon: 'mdi:solar-power'

    - name: "Energia-FV1 corrente"
      class: "current"
      state_class: "measurement"
      uom: "A"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0251]
      icon: 'mdi:solar-power'

    - name: "Energia-FV1 power"
      class: "power"
      state_class: "measurement"
      uom: "kw"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0252]
      icon: 'mdi:solar-power'

    - name: "Energia-FV2 tensione"
      class: "voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x0253]
      icon: 'mdi:solar-power'

    - name: "Energia-FV2 corrente"
      class: "current"
      state_class: "measurement"
      uom: "A"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0254]
      icon: 'mdi:solar-power'

    - name: "Energia-FV2 power"
      class: "power"
      state_class: "measurement"
      uom: "kw"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0255]
      icon: 'mdi:solar-power'

# ----------------------------------------------------------------------------------
 - group: Power Inverter parameter setting (to_0x1000-0x1007)
   items:

    - name: "Prot.Rete (attesa connessione alla rete)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "sec"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1000]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (Tasso potenza rete)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1001]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (attesa connessione dopo il ripristino del guasto)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "sec"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1002]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (Tasso aumento potenza dopo il ripristino del guasto)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1003]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (pre-connessione SovraTensione)"
      class: "Voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x1004]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (pre-connessione SottoTensione)"
      class: "Voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x1005]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Freq (pre-connessione SovraFrequenza)"
      class: "frequency"
      state_class: "measurement"
      uom: "Hz"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x1006]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Freq (pre-connessione SottoFrequenza)"
      class: "frequency"
      state_class: "measurement"
      uom: "Hz"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x1007]
      icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Riserv.(nd 0x1008)" # from 0x1008 to 0x100F not used
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x1008]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x1009)" # from 0x1008 to 0x100F not used
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x1009]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x100A)" # from 0x1008 to 0x100F not used
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x100A]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x100B)" # from 0x1008 to 0x100F not used
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x100B]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x100C)" # from 0x1008 to 0x100F not used
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x100C]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x100D)" # from 0x1008 to 0x100F not used
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x100D]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x100E)" # from 0x1008 to 0x100F not used
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x100E]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x100F)" # from 0x1008 to 0x100F not used
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x100F]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

# ----------------------------------------------------------------------------------
 - group: Power Inverter parameter setting (to_0x1010-0x101F)
   items:

    - name: "Prot.Rete (Abilitazione/Disabilitazione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1010]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (SovraTensione Liv1)"
      class: "Voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x1011]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (SovraTensione tempo Int.1)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "ms"
      scale: 10
      rule: 1
      registers: [0x1012]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (SovraTensione Liv2)"
      class: "Voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x1013]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (SovraTensione tempo int.2)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "ms"
      scale: 10
      rule: 1
      registers: [0x1014]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (SottoTensione Liv1)"
      class: "Voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x1015]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (SottoTensione tempo int.1)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "ms"
      scale: 10
      rule: 1
      registers: [0x1016]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (SottoTensione Liv2)"
      class: "Voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x1017]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (SottoTensione tempo int.2)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "ms"
      scale: 10
      rule: 1
      registers: [0x1018]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Rete (SottoTensione 10min Average)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x1019]
      icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Riserv.(nd 0x101A)" # from 0x101A to 0x101F not used)
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x101A]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x101B)" # from 0x101A to 0x101F not used)
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x101B]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x101C)" # from 0x101A to 0x101F not used)
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x101C]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x101D)" # from 0x101A to 0x101F not used)
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x101D]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x101E)" # from 0x101A to 0x101F not used)
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x101E]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x101F)" # from 0x101A to 0x101F not used)
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x101F]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

# ----------------------------------------------------------------------------------
 - group: Grid frequency protection parameter settings (to_0x1020-0x102F)
   items:

    - name: "Prot.Freq (attivazione/disattivazione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1020]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Freq (SovraFrequenza Liv1)"
      class: "frequency"
      state_class: "measurement"
      uom: "Hz"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x1021]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Freq (SovraFrequenza tempo int.1)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "ms"
      scale: 10
      rule: 1
      registers: [0x1022]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Freq (SovraFrequenza Liv2)"
      class: "frequency"
      state_class: "measurement"
      uom: "Hz"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x1023]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Freq (SovraFrequenza tempo int.2)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "ms"
      scale: 10
      rule: 1
      registers: [0x1024]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Freq (SottoFrequenza Liv1)"
      class: "frequency"
      state_class: "measurement"
      uom: "Hz"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x1025]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Freq (SottoFrequenza tempo int.1)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "ms"
      scale: 10
      rule: 1
      registers: [0x1026]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Freq (SottoFrequenza Liv2)"
      class: "frequency"
      state_class: "measurement"
      uom: "Hz"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x1027]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.Freq (SottoFrequenza tempo int.2)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "ms"
      scale: 10
      rule: 1
      registers: [0x1028]
      icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Riserv.(nd 0x1029)" # from 0x102A to 0x102F not used)
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x1029]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x102A)" # from 0x102A to 0x102F not used)
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x102A]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x102B)" # from 0x102A to 0x102F not used)
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x102B]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x102C)" # from 0x102A to 0x102F not used)
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x102C]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x102D)" # from 0x102A to 0x102F not used)
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x102D]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x102E)" # from 0x102A to 0x102F not used)
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x102E]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "Riserv.(nd 0x102F)" # from 0x102A to 0x102F not used)
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x102F]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

# # ----------------------------------------------------------------------------------
 - group: DCI output current protection parameter set (to_0x1030-0x1035)
   items:

    - name: "Prot.DCI (abilitazione/disabilitazione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1030]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.DCI (Corrente Liv1)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "mA"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1031]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.DCI (tempo int.1)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "ms"
      scale: 10
      rule: 1
      registers: [0x1032]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.DCI (Corrente Liv2)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "mA"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1033]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.DCI (tempo int.2)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "ms"
      scale: 10
      rule: 1
      registers: [0x1034]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Prot.DCI (injection test)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "mA"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1035]
      icon: 'mdi:cogs'

# # ----------------------------------------------------------------------------------
 - group: Active and remote control switch (to_0x1040-0x104F)
   items:

    - name: "Active and remote power on/off" # Here only the setting-opening power-off function
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1040]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Active output percentage"
      class: ""
      state_class: "measurement"
      uom: "%"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1041]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Remote switch"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1042]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 55
        value: "Power ON"
      - key: 66
        value: "Power OFF"
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Riserv.(nd 0x1043)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1043]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Riserv.(nd 0x1044)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1044]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Riserv.(nd 0x1045)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1045]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Riserv.(nd 0x1046)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1046]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Riserv.(nd 0x1047)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1047]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Riserv.(nd 0x1048)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1048]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Riserv.(nd 0x1049)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1049]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Riserv.(nd 0x104A)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x104A]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Riserv.(nd 0x104B)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x104B]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Riserv.(nd 0x104C)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x104C]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Riserv.(nd 0x104D)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x104D]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Riserv.(nd 0x104E)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x104E]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

    - name: "Riserv.(nd 0x104F)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x104F]
      icon: 'mdi:information-slab-circle'

# # # ----------------------------------------------------------------------------------
# # - group: Active versus frequency derating function parameter setting (to_0x1050-0x1056)
# # items:

# - name: "Active versus frequency derating -- Enable and mode select register (0x1050)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1050]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Active versus frequency derating -- Over frequency load start frequency (0x1051)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: "Hz"
# scale: 0.01
# rule: 1
# registers: [0x1051]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Active versus frequency derating -- Over-frequency load shedding rate (0x1052)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1052]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Active versus frequency derating -- Max frequency of power recovery after overfrequency Frequency derating occurs frequency (0x1053)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1053]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Active versus frequency derating -- Min frequency of power recovery after overfrequency frequency derating occurs (0x1054)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1054]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Active versus frequency derating -- Waiting time before reloading after overclocking frequency recovery (0x1055)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1055]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Active versus frequency derating -- Overfrequency return rate (0x1056)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1056]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# # # ----------------------------------------------------------------------------------
# - group: Reactive parameter settings (to_0x1060-0x1074)
# items:

# - name: "Reactive parameter -- And enable mode select register (nd 0x1060)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1060]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- Power Factor (nd 0x1061)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1061]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- fixed percentage of the reactive power (nd 0x1062)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1062]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- P-cosφ curve mode first point power factor value (nd 0x1063)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1063]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- P-cosφ curve mode first point power percentage (nd 0x1064)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1064]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- P-cosφ curve mode second point power factor value (nd 0x1065)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1065]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- P-cosφ curve mode second point power percentage (nd 0x1066)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1066]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- P-cosφ curve mode third point power factor value (nd 0x1067)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1067]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- P-cosφ curve mode third point power percentage (nd 0x1068)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1068]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- P-cosφ curve mode fourth point power factor value (nd 0x1069)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1069]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- P-cosφ curve mode fourth point power percentage (nd 0x106A)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x106A]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- P-cosφ curve mode lockin voltage value (nd 0x106B)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x106B]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- P-cosφ curve mode lockout voltage value (nd 0x106C)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x106C]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- Q-U curve mode 1 high voltage starting voltage s (nd 0x106D)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x106D]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- Q-U curve mode 1 high voltage termination voltage s (nd 0x106E)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x106E]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- Q-U curve mode 1 low voltage starting voltage s (nd 0x106F)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x106F]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- Q-U curve mode 1 low voltage termination voltage s (nd 0x1070)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1070]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- Q-U curve mode 1 lockin power (nd 0x1071)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1071]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- Q-U curve mode 1 lockout power (nd 0x1072)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1072]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- Q-U curve mode 1 maximum reactive power (nd 0x1073)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1073]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Reactive parameter -- Q-U curve mode 1 reactive response time (nd 0x1074)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1074]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# # ----------------------------------------------------------------------------------
# - group: LVRT parameter settings (to_0x1080-0x108C)
# items:

    # - name: "LVRT set -- enable/disable (nd 0x1080)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x1080]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "LVRT set -- enter voltage value (nd 0x1081)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x1081]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "LVRT set -- curve 1 point voltage (nd 0x1082)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x1082]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "LVRT set curve -- 1 time (nd 0x1083)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x1083]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "LVRT set curve -- 2 point voltage (nd 0x1084)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x1084]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "LVRT set curve -- 2 time (nd 0x1085)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x1085]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "LVRT set curve -- 3 point voltage (nd 0x1086)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x1086]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "LVRT set curve -- 3 time (nd 0x1087)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x1087]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "LVRT set curve -- 4 point voltage (nd 0x1088)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x1088]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "LVRT set curve -- 4 time (nd 0x1089)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x1089]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "LVRT set -- Reactive current coefficient k (nd 0x108A)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x108A]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "LVRT set -- Waiting time after voltage recovery (nd 0x108B)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x108B]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

    # - name: "LVRT set -- Power return rate (nd 0x108C)"
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 1
    # registers: [0x108C]
    # icon: 'mdi:information-slab-circle'

# # # ----------------------------------------------------------------------------------
# - group: Other safety parameters set (to_0x1090-0x1093)
# items:

# - name: "Other safety param -- Islanding enable register (nd 0x1090)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1090]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Other safety param -- GFCI enable register (nd 0x1091)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1091]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Other safety param -- Insulation resistance enable register (nd 0x1092)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1092]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

# - name: "Other safety param -- Insulation resistance value protection (nd 0x1093)"
# class: ""
# state_class: ""
# uom: ""
# scale: 1
# rule: 1
# registers: [0x1093]
# icon: 'mdi:information-slab-circle'

 # ----------------------------------------------------------------------------------
 - group: Battery parameter register (to_0x10B0-0x10BC)
   items:

    - name: "Batt. Tipo"
      class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x10B0]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "DARFON"
      - key: 1
        value: "PYLON"
      - key: 2
        value: "SOLTARO"
      - key: 3
        value: "ALPHA.ESS"
      - key: 4
        value: "GENERAL"
      - key: 100
        value: "DEFAULT"
      icon: 'mdi:battery-unknown'

    - name: "Batt. Capacità"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "Ah"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x10B1]
      icon: 'mdi:battery-high'

    - name: "Batt.Gestione Energetica"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x10B2]
      icon: 'mdi:battery'

    - name: "Batt. Max Tensione Carica"
      class: "voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x10B3]
      icon: 'mdi:battery-charging-high'

    - name: "Batt. Max Corrente Carica"
      class: "current"
      state_class: "measurement"
      uom: "A"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x10B4]
      icon: 'mdi:battery-charging-high'

    - name: "Batt.Prot.SovraTensione"
      class: "voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x10B5]
      icon: 'mdi:battery-alert'

    - name: "Batt. Min Tensione Scarica"
      class: "voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x10B6]
      icon: 'mdi:battery-charging-low'

    - name: "Batt. Max Corrente Scarica"
      class: "Current"
      state_class: "measurement"
      uom: "A"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x10B7]
      icon: 'mdi:battery-charging-low'

    - name: "Batt.SottoTensione"
      class: "Voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.1
      rule: 1
      registers: [0x10B8]
      icon: 'mdi:battery-alert'

    - name: "Batt.DOD EPS (profondità di scarica)"
      class: "Voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "%"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x10B9] # (DOD indicates the maximum discharge amount. When the SOC<1-DOD, the inverter stops discharging, the inverter stops discharging according also to other conditions)
      icon: 'mdi:battery'

    - name: "Batt.DOD (profondità di scarica)"
      class: "Voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "%"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x10BA] # (Shallow DOD is used for grid connection status. And Shallow DOD<=DOD)
      icon: 'mdi:battery'

    - name: "Batt.Tensione Scarica Completa" #[per le batterie al piombo, indica che la batteria è completamente scarica"
      class: "Voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x10BB]
      icon: 'mdi:battery-alert-variant-outline'

    - name: "Batt.Tensione Carica Completa" #per le batterie al piombo-acido, indica che la batteria è completamente carica
      class: "Voltage"
      state_class: "measurement"
      uom: "V"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x10BC]
      icon: 'mdi:battery-alert-variant'

# ________________________________ ________________________________
 - group: Inverter numero seriale e sw (dal_0x2000_al_0x2007)
   items:

    - name: "Inverter SN"
      class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 5
      registers: [0x2001,0x2002,0x2003,0x2004,0x2005,0x2006,0x2007]
      icon: 'mdi:barcode'

    - name: "Inverter Product Code"
      class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      isstr: true
      registers: [0x2000]
      icon: 'mdi:barcode'

    # - name: "Inverter SN.0x2001"
    # class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 5
    # isstr: true
    # registers: [0x2001]
    # icon: 'mdi:barcode'

    # - name: "Inverter SN.0x2002"
    # class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 5
    # isstr: true
    # registers: [0x2002]
    # icon: 'mdi:barcode'

    # - name: "Inverter SN.0x2003"
    # class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 5
    # isstr: true
    # registers: [0x2003]
    # icon: 'mdi:barcode'

    # - name: "Inverter SN.0x2004"
    # class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 5
    # isstr: true
    # registers: [0x2004]
    # icon: 'mdi:barcode'

    # - name: "Inverter SN.0x2005"
    # class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 5
    # isstr: true
    # registers: [0x2005]
    # icon: 'mdi:barcode'

    # - name: "Inverter SN.0x2006"
    # class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 5
    # isstr: true
    # registers: [0x2006]
    # icon: 'mdi:barcode'

    # - name: "Inverter SN.0x2007"
    # class: ""
    # uom: ""
    # scale: 1
    # rule: 5
    # isstr: true
    # registers: [0x2007]
    # icon: 'mdi:barcode'

    - name: "Inverter SW ARM"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 5
      registers: [0x2008,0x2009]
      isstr: true
      icon: 'mdi:barcode'

    - name: "Inverter Hardware"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 5
      registers: [0x200A,0x200B]
      isstr: true
      icon: 'mdi:barcode'

    - name: "Inverter SW DSPS"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 5
      registers: [0x200C,0x200D]
      isstr: true
      icon: 'mdi:barcode'

    - name: "Inverter SW DSPM"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 5
      registers: [0x200E,0x200F]
      isstr: true
      icon: 'mdi:barcode'

# # ________________________________ ________________________________
 - group: Inverter measurement calibration
   items:

    - name: "Setting.calibr Vbat (coefficiente Tensione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3000]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Vbat (Offset Tensione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x3001]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Ibat (Coefficiente)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3002]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Ibat (Offset Corrente)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3003]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Fase-R (Coefficiente Tensione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3004]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Fase-R (Offset Tensione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3005]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Induttore (Coefficiente Corrente)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3006]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Induttore (Offset Corrente)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3007]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal FV1 (Coefficiente Tensione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3008]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal FV1 (Offset Tensione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3009]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal FV1 (Coefficiente Corrente)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x300A]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal FV1 (Offset Corrente)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x300B]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Fase-R (Corrente CT)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x300C]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Fase-S (Offset CT Corrente)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x300D]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Fase-S (Coefficiente Tensione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x300E]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Fase-S (Offset Corrente)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x300F]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Fase-S (Corrente CT)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3010]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Fase-S (Offset CT)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3011]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Fase-T (Coefficiente Tensione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3012]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Fase-T (Offset Tensione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3013]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Fase-T (Corrente CT)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3014]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Fase-T (Offset Corrente CT)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3015]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Vbus (Coefficiente Tensione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3016]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal Vbus (Offset)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3017]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal EPS (Coefficiente Corrente)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3018]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal EPS (Offset Corrente)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x3019]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal FV2 (Voltage scale coefficient)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x301A]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal FV2 (Coefficiente Tensione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x301B]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal FV2 (Offset Tensione)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x301C]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal (OffValue Tensione inverter)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x301D]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal FV2 (Coefficiente Corrente)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x301E]
      icon: 'mdi:cogs'

    - name: "Set-Cal FV2 (Offset Corrente)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 0.001
      rule: 1
      registers: [0x301F]
      icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x03020 nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x3020]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x03021 nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x3021]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x03022 nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x3022]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x03023 nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x3023]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x03024 nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x3024]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x03025 nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x3025]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x03026 nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x3026]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x03027 nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x3027]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x03028 nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x3028]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x03029 nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x3029]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x03029 nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x3029]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x0302A nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x302A]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x0302B nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x302B]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x0302C nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x302C]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x0302D nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x302D]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x0302E nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x302E]
    # icon: 'mdi:cogs'

    # - name: "Set-Cal (0x0302F nd)" # dal 0x3020 al 0x302F non usato
    # class: ""
    # state_class: ""
    # uom: ""
    # scale: ""
    # rule: 1
    # registers: [0x302F]
    # icon: 'mdi:cogs'

# ________________________________
 - group: modalità operativa
# ________________________________
   items:

    - name: "mod.operativa"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1200]
      isstr: true
      lookup:
      - key: 0
        value: "Mod.Automatica"
      - key: 1
        value: "Mod.TOU"
      - key: 2
        value: "Mod.Carica-Scarica"
      - key: 3
        value: "Mod.Passiva"
      icon: 'mdi:wrench'

#---------------------------------------------------------
# Setting Mod2. charge and discharge
#---------------------------------------------------------

# mod2 charge-discharge [charge starting time]
# Hi Byte- hours, range 0-23
# Lo Byte- minutes, range 0-59
    - name: "mod2.carica-scarica [carica ora start]"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1201]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod2 charge-discharge [charge end time]
    # Hi Byte- hours, range 0-23
    # Lo Byte- minutes, range 0-59
    - name: "mod2.carica-scarica [carica ora stop]"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1202]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod2 charge-discharge [discharge starting time]
    # Hi Byte- hours, range 0-23
    # Lo Byte- minutes, range 0-59
    - name: "mod2.carica-scarica [scarica ora start]"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1203]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod2 charge-discharge [discharge end time]
    # Hi Byte- hours, range 0-23
    # Lo Byte- minutes, range 0-59
    - name: "mod2.carica-scarica [scarica ora stop]"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1204]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod2 charge-discharge [charge power]
    - name: "mod2.carica-scarica [carica W]"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1205]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod2 charge-discharge [discharge power]
    - name: "mod2.carica-scarica [scarica W]"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1206]
      icon: 'mdi:wrench'

#---------------------------------------------------------
# Mod1 TOU
#---------------------------------------------------------
# mod1 TOU (rule number)
    # The smaller the number, the higher the priority. Before setting other parameters sure to set the rule number
    - name: "mod1.TOU-regola_num (0x1207)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1207]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod1 TOU / rule forced charging start time
    # Hi Byte- hours, range 0-23
    # Lo Byte- minutes, range 0-59
    - name: "mod1.TOU-carica ora start"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1208]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod1 TOU charging end time
# Hi Byte- hours, range 0-23
# Lo Byte- minutes, range 0-59
    - name: "mod1.TOU carica ora stop"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1209]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod1 TOU charging SOC stop
# Percentage of charge remaining, when the battery SOC reaches change the current register value, the forced charging end, the machine according to the charging power grid
# Percentuale di carica residua, quando lo stato di carica della batteria (SOC) raggiunge [un valore], cambia il valore del registro corrente, termina la ricarica forzata, la macchina opererà in base alla potenza di rete per la ricarica
    - name: "mod1.TOU SOC fine carica"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x120A]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod1 TOU charging power
# If set to 0, the machine according to the charging power grid
# quando il parametro è impostato a 0, l'inverter (o la macchina) regolerà la sua operazione in base alla potenza disponibile dalla rete elettrica per la carica della batteria
    - name: "mod1.TOU carica pw"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x120B]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod1 TOU date start
# Hi Byte- months, range 1-12
# Lo Byte- date, range 1-31
    - name: "mod1.TOU date start"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x120C]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod1 TOU date stop
# Hi Byte- months, range 1-12
# Lo Byte- date, range 1-31
    - name: "mod1.TOU date stop"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x120D]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod1 TOU week rules take effect
# This register represents the bit-field,
# indicates invalid weeks 0, bit 1 represents an effective week
# b0- Monday (lunedì)
# b1- Tuesday (martedì)
# b2- Wednesday (mercoledì)
# b3- Thursday (giovedì)
# b4- Friday (venerdì)
# b5- Saturday (sabato)
# b6- Sunday (domenica)
    - name: "mod1.TOU (day on-off)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x120E]
      icon: 'mdi:wrench'

# modq TOU rule enable/disable
#Write 1 to register the current rule will take effect;
# Failure to register will write 0 current rule.
    - name: "mod1.TOU (regola Att- Disat)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x120F]
      icon: 'mdi:wrench'

#---------------------------------------------------------
# Passive mode
#---------------------------------------------------------

# Passive mode - 0x5555 Write to this register to enable the machine to standby state;
# mod3 _passive (standby)
    - name: "mod3.passiva (standby)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1212]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod3 passive_mode (discharge w)
# Unit: watt (W)
    - name: "mod3.passiva (scarica w)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1213]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod3 Passive mode (charge w)
# Unit: watt (W)
    - name: "mod3.passiva (carica_w)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1214]
      icon: 'mdi:wrench'

# mod3 Passive mode (auto)
# Stable power grid, the grid power
# approaches such as the register value;
# A positive value indicates the direction of
# power "from the system to the power grid";
# A negative value indicates the direction of
# transmission power "Power to the system from the" complement form Unit: watt (W)
    - name: "mod3.passiva (auto w)"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: ""
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x1215]
      icon: 'mdi:wrench'